Územní plán

Býšť

Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

__________________________________

Zpracovatel:	Ing. Arch. Hana Vašatová

Blodkova 346

500 06 Hradec Králové 6

IČO: 11582278

ČKA: 01063

Objednavatel:	OÚ Býšť

02/2011

Odůvodnění - textová část

Územní plán Býšť,

Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

II. Odůvodnění územního plánu

Autorský kolektiv zpracovatelů:

urbanistická část	- Ing. Arch. Hana Vašatová

vodní hospodářství	- Ing. Jaroslav Ženíšek

doprava	- Ing. Arch. Hana Vašatová

zásobování teplem a plynem	- Ing. Jaroslav Ženíšek

elektrorozvody	- Ing. Pavel Šandera

ZPF a PUPFL	- Ing. Arch. Hana Vašatová

Obsah:

II.  Obsah odůvodnění územního plánu:

1. 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.	Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování územního plánu

3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

3.1.	Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

3.2.	Plochy jiného využití než stanovuje § 4 - 19, vyhl. č. 501/2006 Sb.

3.3.	Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot, limity území

3.4.	Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

3.5.	Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

3.6.	Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny

4.	Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

5.1.	Zemědělský půdní fond

5.2.	Pozemky určené k plnění funkcí lesa

6.	Vyjádření zpracovatele ÚSES k vymezení biokoridoru č. 36 v k.ú. Hoděšovice z 15.11.2010

Odůvodnění územního plánu Býšť

Dosud zpracované územně plánovací dokumentace na území Býšť a jeho části:

- ÚPSÚ Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště (1995 - Ing. arch. Lubomír Driml) včetně změn č. 1, 2. Změna č. 3 - 2006, Ing. arch. Hana Vašatová.

- řada dílčích projektových dokumentací na technickou infrastrukturu a na lokality bydlení

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Býšť a jeho části leží jižně od Hradce Králové ve vzdálenosti 9 km na severním okraji Holické nížiny. Na Hradec Králové v Královéhradeckém kraji je obec a jeho části vztahově (zaměstnání, školství, občanská vybavenost) dosti silně vázaná.

Koncepce rozvoje obce Býšť stanovená v ÚP nebude mít přímý vliv na navazující území sousedních měst a obcí. Z pohledu širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability.

Ve smyslu osídlení:

- obec Býšť má svůj obecní úřad

- nejbližší místa s nadměstskou a specifickou vybaveností jsou Hradec Králové, Holice a Pardubice.

- dopravní napojení obce a jejich částí je v zásadě vyřešené

- úroveň technické infrastruktury dosáhne vysoké úrovně až po dobudování kanalizační sítě a ČOV v obci Býšť (která bude využita pro obec Hoděšovice a Hrachoviště) a ČOV v obci Bělečko).

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4 - Rozvojová oblast Hradec Králové, Pardubice - a dále na rozvojové ose OS3 -  Rozvojová osa Praha - Hradec Králové, Pardubice - Trutnov - hranice ČR, vymezených v Politice územního rozvoje České republiky. Z úkolů pro územní  plánování, stanovených pro tuto oblast lze mj. citovat v bodě:

a)	„řešit územní souvislosti spojené s výstavbou úseků D11 a  R35“

c)	„řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R35 v úsecích z Hradce  Králové směrem na Jičín  a respektovat již vymezený koridor ze Sedlic do Vysokého Mýta

Z kontaktu s rozvojovou osou OS9 - Rozvojová osa Hradec Králové, Pardubice - Olomouc vyplývá úkol pro územní plánování:

a)	řešit územní souvislosti upřesněného koridoru  R35

V kapitole Koridory a plochy dopravy se řešeného území dotýká úkol chránit území koridoru R35 v ÚPD.  Záměry specifikované v ostatních kapitolách Politiky územního rozvoje ČR se řešeného území nedotýkají.

Řešené území je součástí Pardubického kraje, pro který je zpracován a schválen ÚP VÚC Pardubického kraje. Zpracován je návrh Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (v současné době se projednává). ÚP VÚC vymezil jako závazný a jako VPS v řešeném území záměr označený D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť. Dále vymezuje v řešeném území limity využití území - stávající trasy technické infrastruktury (plynovod VTL a regulační stanice) trasy systémů ÚSES (biocentrum regionálního významu  vymezené a osu biokoridoru nadregionálního významu) apod. Územní plán tyto záměry respektuje.

Dalším důležitým podkladem je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Plán spočívá v postupném obnovování technicky zastaralých a málo dimenzovaných vodovodních sítí. Dále spočívá v rekonstrukcích starých nevyhovujících kanalizačních úseků a budování nových kanalizačních sítí.

Návrh ÚP tento dokument respektuje v části vodovod. Návrh kanalizace je odlišný od řešení v PRVK Pardubického kraje. V současné době je požádáno o jeho změnu.

Prověřen byl také ÚPSÚ Býšť z roku 1995 a jeho tři změny. Z těchto ÚPD se vycházelo při zpracování nového územního plánu Býšť.

Požadavky na řešené území z územně analytických podkladů obce Býšť a Pardubického kraje jsou návrhem respektovány, jedná se především o:

- přeložku II. tř. č. 298 Rokytno - Býšť

- přeložku II. tř.  č. 298 ve středu části Bělečko

- přírodní rezervaci Mazurovy chalupy a Buky u Vysokého Chvojna

- evropsky významná lokalita (EVL) Buky u Vysokého  Chvojna

- významný krajinný prvek v Podstráni v k.ú. Hoděšovice

- ochranné pásmo NRBC 11 Vysoké Chvojno na k.ú. Hoděšovice a Bělečko

Katastrů obce Býšť a jeho částí se týká také síť dálkových cyklotras. Tato síť respektuje již vymezené nebo navrhované cyklotrasy. Tato síť je v návrhu ÚP doplněna trasami přes obec Býšť Bělečko a Hoděšovice v návaznosti na cyklostezky v okolí (přes rozsáhlý komplex Novohradeckých lesů a lesů kolem Vysokého Chvojna).

2. Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování územního plánu

Požadavky schváleného zadání územního plánu Býšť a jeho částí byly návrhem územního plánu splněny.

Pokyny pro zpracování územního plánu byly splněny respektováním zadání ÚP Býšť. Návrh byl vypracován podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a v rozsahu a struktuře dle Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS Pardubického kraje - MINIS.

Požadavky uvedené ve Zprávě o projednání návrhu ÚP Býšť byly respektovány a zapracovány.

3. 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

3.1. 	Odůvodnění koncepce rozvoje, včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

3.1.1.Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno správním územím obce Býšť a jeho částmi Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště o rozloze 3.650 ha.

Obec Býšť je obcí s pověřeným obecním úřadem. Dle administrativního členění náleží Býšť do Pardubického kraje, ORP Holice.

3.1.2. Odůvodnění koncepce rozvoje obce

Ve smyslu § 18, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb. je cílem územního plánu vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu mezi hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí a soudržností společenství obyvatel území.

Býšť a jeho části leží jižně od Hradce Králové ve vzdálenosti 9 km na severním okraji Holické nížiny. Na Hradec Králové v Královéhradeckém kraji je obec a jeho části vztahově (zaměstnání, školství, občanská vybavenost) dosti silně vázaná.

Koncepce rozvoje obce Býšť stanovená v ÚP nebude mít přímý vliv na navazující území sousedních měst a obcí. Z pohledu širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability.

Při sčítání lidu v r. 1990 bylo v obci a jejích částech celkem 799 obyvatel.

K roku 2007 bylo v obci a jejích částech:

Býšť		815

Bělečko		156

Hoděšovice	248

Hrachoviště	  74

Celkem	         1.291 - 1.330 obyvatel

Výhledové počty obyvatel

Jedná se o orientační propočet vycházející z obložnosti 3,5 obyv. na navrhovaný RD.

Místní část		 	současný stav k 1.1.2010	navrhovaný orientační výhled

Býšť				      873			           	1.370

Bělečko			      178				  300

Hoděšovice			      306				  390

Hrachoviště			        83				  170

Celkem		               1.440			           2.230

Pro strukturu zastavěných území v Býšti je charakteristická převaha ploch obytné zástavby ve formách převážně individuálního bydlení, smíšených obytných ploch s příměsí občanské vybavenosti, doplněných plochami občanského vybavení, veřejných prostranství, systémem sídelní zeleně, dopravní a technické infrastruktury. Zástavbu doprovází na několika místech v obci větší plochy pro výrobu a skladování.

V Bělečku a v Hoděšovicích jednoznačně převažují plochy smíšené obytné a rekreační. V Hoděšovicích je malé zastoupení plochy pro výrobu a skladování - zemědělské - při silnici III. tř.

V Hrachovišti převažují plochy smíšené obytné-rekreační s malým zastoupením plochy výroby a skladování.

Urbanistická koncepce

Obec Býšť a její části Bělečko, Hoděšovice a  Hrachoviště jsou sídelními útvary, kde naprosto převažuje funkce obytná. Všechny mají předpoklady pro územní rozvoj.  Z důvodů zvýšeného zájmu o stavební činnosti došlo k výraznému posílení vybraných lokalit pro nízkopodlažní bytovou zástavbu, k návrhu nových ploch pro podnikání a to i v místních částech obce těžící z výhod blízkosti větších center osídlení. V návrhu ÚP se převzala většina funkčních ploch z bývalého ÚP a doplnění návrhu již s tak výrazným rozvojem nepočítá.

V zájmu obce je uchovat pro urbanistické i architektonické stránce především venkovský charakter Býště a jejích částí.

Dopravní napojení obce i jejích částí je vyřešené. Navržené propojení silnice I. tř. č. 35 na silnici II. tř. č. 298 je v územní rezervě - výhled.

Komunikace I. tř. č. 35 a II. tř. č. 298 jsou vyřešeny v úrovni stávajících tras tak, že vytvářejí komunikačně-dopravní systém bez velkých a náročných investic. Toto rozhodnutí bylo navrženo orgány bývalého OÚ Pardubice s ohledem na nový význam dálniční sítě v České republice. Dopravní řešení preferuje vzájemnou vazbu obou hlavních komunikací a vytváří bezkonfliktní systém uvnitř obce. Autobusová doprava je separována a veškeré ostatní komunikace jsou zaústěny do hlavních komunikací přes obrubník. To znamená, že tento provoz bude minimální. Severní část obce se podařilo dopravně začlenit do dopravního systému přes nově budovanou komunikaci u rodinných domků a tím vyloučit přímé napojení na silnici I. tř. č. 35.

Územní plán Býšť vytváří m.j. předpoklady pro výstavbu nerušících provozoven občanského vybavení, nevýrobní a nerušící služby, pro výrobu a výrobní služby. V plochách smíšených je možno také umísťovat stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby, stavby a zařízení pro veřejné stravování, stavby a zařízení ubytovací, stavby a zařízení zdravotnická apod.

V plochách pro bydlení je možno také umisťovat nerušící provozovny občanského vybavení, nevýrobní a nerušící služby, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení a pod. Vzhledem ke stávajícím rozvojovým průmyslovým plochám, stávající síti občanské vybavenosti, dále vzhledem k uvažovanému rozvoji, lze tento návrh pokládat za dostatečný.

Vymezení nových ploch pro výstavbu bylo zvoleno s ohledem na stávající zastavěné území obce. Nově navržené plochy jsou buď ve stávajících prolukách, nebo v případě větších ploch plynule navazují na stávající zastavěné území a většinou jsou převzaty z původního ÚPSÚ. Ve volné krajině není uvažováno s žádnou novou zástavbou jak trvalého, tak přechodného charakteru.

Z hlediska urbanistické struktury návrh respektuje současný charakter sídla. Nová výstavba v obci Býšť i jejích částí navazuje na hranici současně zastavěného území. Funkční plocha pro bydlení v katastru Bělečko Z1-Be respektuje povolené ochranné pásmo lesa 25 m. V upraveném návrhu této plochy je navrženo ochranné pásmo lesa 50 m.

Funkční plocha pro bydlení v katastru Hoděšovice Z3-Ho-BV, Z4-Ho-BV a Z6-Ho-BV bude prověřena územní studií. V územní studii této výše uvedené lokality bude řešeno dopravní napojení a možnosti napojení na sítě technické infrastruktury.

Lokalita Z1-Ho navržená v severní části Hoděšovic byla po připomínkovém řízení v upraveném návrhu vypuštěna.

Lokalita Z6-Ho navržená v jižní části Hoděšovic bude respektovat ochranné pásmo 25 m od lesa. Rodinné domy budou situovány k východní hranici pozemku a do ochranného pásma budou situovány zahrady.

Funkce „bydlení venkovské“ v lokalitách Z9-By-BV a Z10-By-BV bude ve  funkčním využití dané plochy vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem, podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku z provozu dopravy na silnici I. tř. č. 35 (intenzita dopravy z roku 2005 = 12.868 voz./24 hod) v chráněných  vnitřních i venkovních prostorech,toto musí být zároveň potvrzeno a garantováno ze strany příslušné KHS tak, aby veškerá eventuelně nutná kompenzační opatření, vedoucí ke splnění platných hygienických limitů byla v budoucnu zajištěna výhradně vlastníky budoucích nemovitostí.

V územní studii bude řešeno oddělení plochy Z6-By-BV na jižním okraji izolační zelení od stávající plochy lehké výroby.

V rámci návrhu je řešeno i doplnění dopravní kostry. Silnice II. tř. č. 298 (Sezemice - Třebechovice pod Orebem) zůstává vedena ve své dnešní trase beze změn, kromě přeložky mezi obcemi Rokytno - Býšť a přeložky v obci Bělečko. Tyto přeložky  silnice II. tř. č. 298 jsou převzaty z VÚC Pardubického kraje a jsou limitem v území. Je zde především sledováno odstranění jednotlivých dopravních závad, úpravy šířkového uspořádání stávajícího vedení a případné přeložky související se změnami vedení silnic vyšších tříd, především s ohledem na jejich dopravní význam.

V souvislosti s výstavbou jižního obchvatu komunikace II. tř. č. 298 kolem Rokytna je navržena v obci Býšť komunikační spojka ze silnice II. tř. č. 298 na silnici I. tř. č. 35. Tato jižní spojka by znamenala pro obec výrazné odlehčení dopravy. Komunikační spojka je zařazena do územních rezerv - R1-By (viz výkres širších vztahů č. II/2).

Komunikační spojka přetíná silnici III. tř. č. 29824 přesně na katastrální hranici obce Býšť a napojuje se mimo tento katastr na silnici II. tř. č. 298. Komunikační spojka R1-By je zařazena do územních rezerv, což předpokládá ve výhledu zpracování dalších územních studií a projektových dokumentací, kde toto napojení bude prověřeno a vyřešeno (výškové poměry apod.).

Územím obce Býšť a jejími částmi je navržena trasa cyklostezky, která navazuje na cyklotrasy v okolí a na cyklotrasu vedenou podél silnice II. tř. 298 na území podél silnice I. tř. č. 35.

Návrh územního plánu řeší odkanalizování Býště, včetně místních částí Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště. Řešení spočívá ve využití části stávající stokové sítě podchycením před vyústěním do vodotečí a převedením odpadních vod na nově navrhovanou ČOV. Současně s tímto je řešeno rozšíření stokové sítě do zatím neodkanalizovaných zastavěných území. Čistírna odpadních vod je navržena pro 1600 EO z důvodu využití i pro obec Hoděšovice a Hrachoviště.

Samostatnou ČOV bude mít Bělečko. Kapacita této ČOV je 250 EO. Obec a její části je plně napojena na vodovodní systém. Je rovněž plně plynofikována. Řešené území je zásobováno elektrickou energií systémem VN 35 kV. V současné době zásobuje Býšť 9 elektrických stanic, v návrhu nárůstu potřeby elektrické energie od jednotlivých nových lokalit bude kryt výměnou nebo rekonstrukcí stávajících trafostanic a vybudováním trafostanic nových.

V Bělečku jsou v současné době 2 distribuční trafostanice. V návrhu nárůstu potřeby elektrické energie od jednotlivých nových lokalit bude kryt výměnou nebo rekonstrukcí stávajících trafostanic a vybudováním trafostanic nových.

V Hoděšovicích jsou 3 distribuční trafostanice a 1 odběratelské trafostanice. V místní části Hoděšovice je připravena výstavba nové trafostanice v severovýchodní části obce. Trafostanice je navržena s transformátorem o výkonu 250 kVA a je napojena vrchním vedením odbočeným ze stávajícího vrchního vedení procházejícím na jihovýchodní straně obce. Po realizaci této trafostanice a po přepojení sekundárních rozvodů bude stávající trafostanice označená TS 504 Hoděšovice zrušena.

V místní části Hrachoviště je 1 distribuční trafostanice. V návrhu se počítá, že stávající trafostanice bude rekonstruována případně nahrazena novou.

Charakter krajiny a zástavby

Obec Býšť a její části leží jižně od Hradce Králové na severním okraji Holické nížiny. Průměrná nadmořská výška je zde 240 m.n.m.

Ráz krajiny je dán plochami zemědělsky obdělávané půdy, plochami zemědělské přírodní oblasti, lesního porostu a zastavěného území.

Severní část území je odvodňována Bělečským a Stříbrným potokem, které ústí oba do Orlice.

Jižní část zájmového území odvodňuje Býšťský potok, který se pod Býští spojuje s potokem Brodeckým a do něho pak ústí potok Chvojenecký.

Obec je tvořena z převážné většiny zástavbou rodinných domů, které se dělí na „starší“ část postavenou před rokem 1994 a „novou“ část obce postavenou po roce 1995.

3.1.3.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

V návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a s ohledem na charakter a efektivitu využití zastavěných území byly vytvořeny podmínky pro nové funkční využití vybraných ploch. Návrhem územního plánu byly vymezeny plochy přestavby v zastavěném území. Specifikace ploch přestavby je uvedena v kapitole 3.4. návrhu ÚP. Mimo zastavěné území pak byly pro rozvoj obce a jeho místní částí vymezeny zastavitelné plochy (viz. kapitola 3.3. návrhu ÚP). Jejich umístění vychází z urbanistické struktury jednotlivých sídel, z předchozího schváleného územního plánu a současných priorit rozvoje obce.

Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících principů:

-	plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití

-	respektování historicky vytvořených urbanistických struktur jednotlivých sídel

-	využití proluk a enkláv v zastavěných územích sídel

-	soustředění rozvojových ploch do jádrového sídla - Býšť

-	omezení rozvoje v sídlech s rozptýleným charakterem zástavby

-	ochrana krajiny

-	poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systémům technické infrastruktury

-	vyváženost plošného rozvoje všech sídel v řešeném území

Rozsah rozvojových lokalit odpovídá odhadovanému demografickému vývoji k roku 2020:

Počet obyvatel v roce 2001					1000

Počet obyvatel k. 1.1.2010					1440

Průměrný celkový roční přírůstek od roku 2001	                50

3.2. 	Plochy jiného využití než stanovuje § 4 -19, vyhl. č. 501/2006 Sb.

Vzhledem ke skutečnosti, že některé současné i navrhované způsoby využití není možné do okruhu ploch uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. ani při jejich podrobném členění zařadit a zvláště z důvodu upřesnění podmínek jejich využívání, vzniká potřeba stanovit plochy s jiným způsobem využití, než stanoví § 4 - 19 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou v územním plánu vymezeny za účelem stanovení podrobných podmínek pro využití ploch systému sídelní zeleně, zaručující ochranu těchto významných ploch před nežádoucím zastavěním (podle přílohy č. 7, části I., odst. 1, písm. c,  vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Jedná se o následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Zeleň - přírodního charakteru - hlavním účelem vymezení plochy je ochrana a stabilizace  přírodní složky v zastavěném území sídel. Jedná se především o lesní pozemky v zastavěném území.

Zeleň - na veřejných prostranstvích - vymezená z důvodu ochrany před zastavěním a stanovení podrobných podmínek využití.

3.3. 	Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot

Ochrana kulturních památek

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány následující objekty:

Územní plán respektuje všechny nemovitosti a kulturní památky podle seznamu zapsaných v ÚSKP ČR a respektuje i další kulturní památky, které svojí historickou nebo uměleckou hodnotou jsou významné v místním měřítku.

V obci Býšť se nalézá nemovitá kulturní památka: objekt mlýna č.p. 54 zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek ČR po r.č. 101280. Dále je v obci dominantou barokní kostel sv. Jiří, který není nemovitou kulturní památkou, ale měl by být i nadále chápán jako dominanta obce (kostel bude navržen na prohlášení za kulturní památku).

V obci Bělečko se nalézá nemovitá kulturní památka: kaple Panny Marie zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod. r.č. 26146/6-2041.

V obci Hrachoviště se nalézá nemovitá kulturní památka: zvonička zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod. r.č. 45109/6-2054.

Bělečko - vesnice je důležitou sídelní enklávou uprostřed hradeckých lesů. Při nové výstavbě, úpravách původního domovního fondu, zejména v severní části obce, je nutné dodržet původní výškovou hladinu, sedlové střechy a v celém intravilánu obce je třeba respektovat hodnotnou vzrostlou zeleň. Je třeba chránit dominantní působení místní kaple před okolní nevhodnou zástavbou.

Hoděšovice - vesnice se nachází jako enkláva ve velmi exponované krajinné oblasti hradeckých lesů. Jak Hoděšovice tak i s nimi spojená osada „Pod strání“ tvoří s okolní přírodou vysoce harmonický celek, vzdálený dopravnímu ruchu, který je nutno chránit.

Hrachoviště - základem stavebního uspořádání obce je ulicová zástavba podél silnice Bukovina nad Labem - Býšť. Při stavebních změnách je nutné tuto původní zástavbu chránit a zejména nenarušit výškovou hladinu domů a udržet sedlové střechy.

Archeologické lokality

Katastry jmenovaných obcí jsou zařazeny jako území s archeologickými nálezy a pro jednotlivé stavebníky z toho vyplývá oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím OÚ.

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se v řešeném území nacházejí následující lokality:

Na území katastrů obce Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště se nachází řada neregistrovaných významných krajinných prvků dle § 3 zákona. Jedná se především o lesy, vodní toky a plochy.

V území jsou evidovány registrované Významné krajinné prvky, a to lokalita VKP6024 Upolíny v Podstrání na k.ú. Hoděšovice,  dále VKP 6065 Mokřad na k.ú. Býšť.

Dále se na k.ú. Hoděšovice nachází přírodní rezervace Mazurovy chalupy. Do k.ú. Bělečko zasahuje přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna s ochranným pásmem EVL Buky u Vysokého Chvojna (NATURA 2000).

Památné stromy - v území jsou evidovány následující památné stromy (dle zákona č. 114/1992 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění): Památné stromy - Lípy na k.ú. Bělečko - na náměstíčku pod kapličkou.

Územní systém ekologické stability

Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukcí přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Struktura ÚSES je v území tvořena následujícími prvky nadregionálního a lokální charakteru:

Nadregionální biocentrum NRBC 11 Vysoké Chvojno - část tohoto biocentra je na k.ú. Hoděšovice.

NRBK - ochranné pásmo na k.ú. Bělečko.

Lokální biocentra: LBC 8, 12, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 32, 34, 35.

Lokální biokoridory: LBK 6, 8, 9, 10, 11, 28, 30, 31 a částečně nově vymezený LBK 36 na k.ú. Hoděšovice.

V upraveném návrhu ÚP Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště byla podle návrhu ing. Zuzany Baladové upravena trasa lokálního biokoridoru LBK 36 a zrušeno LBC 36 na k.ú. Hoděšovice. Trasa je vedena po pozemcích převážně obce a pozemkového fondu.

Většina prvků ÚSES má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské půdě obnova druhové skladby luk v údolních nivách, obnova a doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené zeleně).

Stávající i navrhované prvky ÚSES jsou vymezeny jako Plochy přírodní.

Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území

V k.ú. Býšť severně od centra obce je možnost těžby nevyhrazeného ložiska písku. Jiné další výše uvedené aspekty se na řešeném území nenacházejí.

Limity území

U biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní společenstva).

Nadregionální biokoridor má ochrannou zónu na každou stranu 2 km. Ochranné pásmo NRBK probíhá na východní straně katastrálního území Bělečko ve směru na Hoděšovice, kde přetíná k.ú. Hoděšovice na severu území. Dalším limitem je přírodní rezervace Mazurovy chalupy na k.ú. Hoděšovice a přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna, která zasahuje částečně na katastr Bělečka (prvek soustavy NATURA 2000).

Ochranná pásma vodních toků

U stávajících vodních toků to je 6 m široký provozní pruh dle druhu opevnění břehů a vegetace od břehové čáry na obě strany.

V oblasti dopravy je možno vymezit následující ochranná pásma:

Ochranná pásma komunikací

Ochranná pásma upravuje Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 355/2000 Sb.

Hluk z dopravy

Vyšší hladinou hluku je ohrožen pruh území podél silnice III/29824. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny nařízením vlády 502/2000 Sb. a změnou 88/2004 Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce:

den		50 + 5 = 55 dB		silnice III. tř., nová zástavba

noc		50 + 5 - 10 = 45 dB		silnice III. tř., nová zástavba

den		50 + 20 = 70 dB		silnice III. tř., stará zástavba

noc		50 + 20 - 10 = 60 dB		silnice III. tř., stará zástavba

Ochranná pásma elektrizační soustavy

Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1.1.2001 dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1.1.1995) jsou zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

| Zařízení | Dle zákona č. 79/1957 | Dle zákona č. 222/1994 | Dle zákona č. 458/2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení do 35 kV - vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| podzemní kabelové vedení do 0,4 kV, vč. měřící a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| zděné el. stanice s převodem do 52 kV | - | - | 2 |
| stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící,  měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma, která je nutné respektovat:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce na obě straně od osy plynovodu................................................................................1 m

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany

od osy plynovodu ..................................................................................................... 4 m

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu ..................................... 4 m

- v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce ................... 2 m.

Bezpečnostní pásma

Uvedený zákon kromě ochranných pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma bezpečnostní takto:

- odpařovací stanice zkapalněných plynů ............................................................ 100 m

- regulační stanice vysokotlaké ...........................................................................    10 m

- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .............................................................. 15 m

do DN 250 mm ............................................................... 20 m

nad DN 250 mm ............................................................. 40 m.

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která zasahují do navržených rozvojových ploch např. u ploch A9. V tomto případě je nutné zajistit v dostatečném časovém předstihu přeložení stávajícího STL plynovodu.

Ochranná pásma chovů zvířat

Nebyla v řešeném území vyhlášena. U staveb pro chov hospodářských zvířat platí emisní limit, všeobecně platný pro amoniak - páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 11, odst. 4 je možno omezit vlastnické právo jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. V případě, kdy jeden subjekt svou činností negativně ovlivňuje pozemky jiného vlastníka na meze stanovené právními předpisy, aniž by byly výše uvedené podmínky splněny, je nutno takový stav považovat za nezákonný. Provozovatel zařízení živočišné výrobu musí učinit taková opatření (případné snížení počtu chovaných kusů, změna technologie výroby ....), aby negativní vlivy způsobené jeho činností a přesahující hranice jeho pozemků nepřekročily meze stanovené právními předpisy.

3.4. 	Civilní ochrana, ochrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

Civilní ochrana

Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zóny havarijního plánování

Řešené území nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. V řešeném území se nevyskytují žádné plochy, objekty a zařízení s rizikem vzniku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na Obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí osob ve stálých úkrytech (STÚ) a v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ - BS).

V nové výstavbě je třeba uvažovat s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ - BS. Bude dávána přednost budovám s podsklepením, popř. s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. Stavby realizované s možností vybudování PRÚ - BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace zařazeny do plánu ukrytí. Je třeba respektovat předpisy CO   CO-2-7 „Ukrytí obyvatelstva“ a příručku pro budování protiradiačních úkrytů.

Individuální ochrana obyvatelstva

PIO zajišťuje pro obyvatelstvo Obecní úřad, který má pro uložení těchto prostředků skladovací kapacity.

Evakuace

V obci Býšť je vyčleněno k tomuto účelu prostranství v centru obce.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě bude třeba počítat i s opatřeními směřujícími k vytvoření podmínek pro zmírnění následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. V současné době z hlediska požárního je možno využívat stálé služby nejbližšího hasičského záchranného sboru. Pro jiné živelné pohromy se počítá s využitím mechanizačních a dopravních prostředků podnikatelských subjektů v místě.

Požární ochrana

Stávající vodovodní řady umožňují jejich využití k protipožárním účelům. Profily hlavních řadů zajišťují v současné době dodávku požární vody v potřebném tlaku prostřednictvím požárních hydrantů na síti. Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti jsou řešeny v čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č.1/2009 Požární řád obce Býšť. Požární řád řeší více variant zásobování požární vodou např. využívá i přírodní zdroje.

Radonový index geologického podloží

Dle mapy radonového indexu geologického podloží se řešené území nachází převážně v nízké a střední převažující kategorii.

Ochrana před povodněmi

Záplavová území se v Hoděšovicích, Bělečku a Hrachovišti nevyskytují.

Pro Býšť jsou již realizována opatření plánovanou zpracovanou studií Býšťského potoka s dimenzováním na 50-ti letou vodu. Návrh ÚP řeší lokality pro bydlení a další funkce mimo dosah potoka.

Součástí návrhu předpokládaného územního plánu je i zřízení retenční nádrže na Brodeckém potoce pro ochranu spodní části Býště před účinky přívalových vod.

3.5. 	Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

3.5.1. 	Občanské vybavení

Plochy občanského vybavení specifikované v § 2, odst. 1, písm. k, Stavebního zákona a vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§ 6, odst. 2) jsou v návrhu územního plánu členěny podrobněji na následující oblasti:

Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti, sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§ 2, odst. 1, písm. k, Zákona č. 183/2006 Sb.).

Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední - plochy převážně komerční občanské vybavenosti, sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - plochy pro tělovýchovu a sport

Občanské vybavení - hřbitovy - plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

3.5.2. 	Dopravní infrastruktura

Obec Býšť leží jižně od Hradce Králové na severním okraji Holické nížiny.

Základem dopravní kostry je důležitá silnice I. tř. č. 35, která prochází od Hradce Králové směrem na Vysoké Mýto. Další důležitou komunikací je silnice II. tř. č. 298. Tato silnice odbočuje ve směru na JZ v centru Býště směrem na Sezemice a Pardubice a ve směru na SV na Třebechovice pod Orebem a dále na Dobrušku.

Další silnice III. tř. č. 29823 spojuje Býšť - místní část Hrachoviště, silnice III. tř. č. 29824 spojuje Býšť - Chvojenec, silnice III. tř. 29825 spojuje silnici I/35 a II/298 procházející místní částí Hoděšovice a silnice III. tř. č. 29826 spojující místní část Bělečko - Vysoké Chvojno. Silnice II. tř. č. 298 (Sezemice - Třebechovice pod Orebem) zůstává vedena ve své dnešní trase beze změn, kromě přeložky mezi obcemi Rokytno - Býšť a v obce Bělečko.  Tyto přeložky silnice II. tř. č. 298 jsou převzaty z VÚC Pardubického  kraje a jsou limitem v území. Je zde především sledováno odstranění jednotlivých dopravních závad, úpravy šířkového uspořádání stávajícího vedení a případné přeložky související se změnami vedení silnic vyšších tříd, především s ohledem na jejich dopravní význam.

V obcích jsou vyhovující stávající autobusové zastávky, s novými zastávkami se nepočítá.

Nejbližší železniční stanice jsou Hradec Králové a Opatovice nad Labem, na trati č.031 Pardubice - Jaroměř.

Autobusové spojení je do Pardubic, Hradce Králové, Třebechovic pod Orebem, Holic atd.

Místní komunikace z minulého století jsou povětšině jednopruhové obousměrné bez chodníků. Nová sídliště mají novou síť obslužných komunikací.

V souvislosti s výstavbou jižního obchvatu komunikace II. tř. č. 298 kolem Rokytna je navržena v obci Býšť komunikační spojka ze silnice II. tř. č. 298 na silnici I. tř. č. 35. Tato jižní spojka by znamenala pro obec výrazné odlehčení dopravy a je zařazena v ÚP do územních rezerv (způsob napojení viz situace širších vztahu č. II/2).

Dopravní vybavenost zůstává stávající. S ostatními druhy dopravy (vodní, leteckou) se v řešeném území neuvažuje.

Cyklistické a turistické trasy

Od západu směrem na sever a východ celého území obce Býšť a jeho částí se nachází rozsáhlý komplex Novohradeckých lesů a lesů kolem Vysokého Chvojna s hustou sítí lesních cest. To umožňuje využití pro pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování.

V územním plánu jsou vyřešeny trasy cyklostezek Bělečko, Hoděšovice, Býšť a dále cyklostezky v dolní části a prostřední části obce Býšť v návaznosti na cyklostezky v okolí. V územním plánu jsou rovněž zohledněny navržené orientační cyklotrasy.

Účelové komunikace

Zahrnují zemědělské, lesní a přístupové komunikace k nemovitostem. Se souhlasem vlastníka je lze využívat k pěším a cyklistickým trasám.

Parkování a odstavování vozidel

Stávající parkoviště jsou v centru obce Býšť u stravovacího zařízení, u obchodní vybavenosti, u Obecního úřadu a u administrativní budovy družstva.

Ochranná pásma komunikací

Ochranná pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,v platném znění.

V Býšti je ochranné pásmo od osy vozovky I. třídy 50 m na obě strany mimo souvisle zastavěné území obce.

Ochranné pásmo pro silnici II. třídy je 25 m od osy vozovky na obě strany mimo souvisle zastavěné území obce.

Ochranné pásmo pro silnice III. třídy je 15 m od osy vozovky na obě strany mimo souvisle zastavěné území.

3.5.3. Vodohospodářská opatření

Zásobování vodou

Současný stav

Býšť

Původně, v letech 1961-4, bylo pro zásobování Býště využíváno místních zdrojů, vrtu BT-2 a kopané studny u vodojemu. Vydatnost i kvalita vody byly velice kolísavé a proto provozovatel vodovodu, VaK, a.s. Pardubice omezil využívání těchto zdrojů a realizoval výhledově jistější a technicky kvalitnější řešení.

Zásobování prakticky celé obce je od roku 1973 zajištěno prostřednictvím skupinového vodovodu Vysoké Chvojno - Chvojenec - Býšť, se zdrojem Vysoké Chvojno s vydatností 6 l/s.

Voda je dopravována z vodojemu Chvojenec, 150 m3 (301,6/298,3) do vodojemu Býšť I, 100 m3 (277,4/274,5), který zajišťuje pro obec vyhovující tlakové poměry v síti i dodávku požární vody. Vodovodní gravitační distribuční síť v Býšti je provozována v jednom tlakovém pásmu.

Hoděšovice

Také tato místní část Býště využívá pro zásobování vodou skupinový vodovod Vysoké Chvojno - Chvojenec - Býšť. Přívodní potrubí DN 100 mm plní věžový vodojem Býšť II o obsahu 75 m3 na kótě 314,36/311,60. Z vodojemu je pak gravitačně zásobena zástavba v Hoděšovicích.

Bělečko

Z vodojemu Býšť II je zásobována i tato místní část obce Býšť. Přívodní řad z vodojemu má profil DN 110 mm a celý systém, podobně jako v Hoděšovicích provozuje VaK, a.s. Pardubice.

Hrachoviště

Tato místní část Býště využívá pro zásobování vodou vlastní zdroj - lesní prameniště s jímacím zářezem o vydatnosti 1,3 l/s. Gravitačně je voda dopravována do vodojemu 32 m3 s min. hladinou 268,70 a max. hladinou na kótě 270,71. Odtud pak vede gravitační zásobovací řad k zástavbě. Provozovatel - VaK, a.s. Pardubice - provedl zásadní opravy na systému, který je v současné době v dobrém stavu.

Bilanční část

Výhledové počty obyvatel

Jedná se o orientační propočet vycházející z obložnosti 3,5 obyv. na navrhovaný RD.

Místní část		 	současný stav			navrhovaný výhled

Býšť				      873			           1.370

Bělečko			      178				  300

Hoděšovice			      306				  390

Hrachoviště			        83				  170

Celkem		               1.440			           2.230

Na takto stanovené výhledové počty obyvatel je počítána bilance potřeby vody a posouzení kapacity vodárenských zařízení (zdroje, vodojemy apod.).

Býšť

Qp = 1370 obyvatel x 150 l/ob.den  = 205 500 l/den = 2,38 l/s

Qmax = 2,38 x 1,5 = 3,56 l/s

Bělečko

Qp = 300 obyvatel x 150 l/ob.den = 45 000 l/den = 0,52 l/s

Qmax = 0,52 x 1,5 = 0,78 l/s

Hoděšovice

Qp = 390 obyvatel x 150 l/ob.den = 58 500 l/den = 0,68 l/s

Qmax = 0,68 x 1,5 = 1,02 l/s

Hrachoviště

Qp = 170 obyvatel x 150 l/ob.den = 5 500 l/den = 0,30 l/s

Qmax = 0,30 x 1,5 = 0,45 l/s

S ohledem na skutečné spotřeby vody (podle fakturace), které jsou díky výši vodného nižší, než uvedených 150 l/os.den, lze konstatovat, že kapacita dosavadních zdrojů vody bude i ve výhledovém období dostačující.

Kapacitní nedostatečnost se projeví výhledově hlavně v akumulačních prostorách vodojemů, kde by bylo nutno v budoucnosti uvažovat o zdvojnásobení kubatury současných vodojemů. Znamená to, že vodojem Býšť by měl celkovou kapacitu 200 m3 a vodojem Býšť II 150 m3.

Toto doporučení je také v souladu se závěry schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje.

Návrh

Současný systém pro zásobování Býště a místních částí je dobře koncepčně založen a bezporuchově provozován. Na celkové koncepci není proto nutno nic měnit.

Podle uvažovaného rozvoje ploch určených zejména pro bydlení v rodinných domcích by mělo dojít k poměrně velkému nárůstu počtu obyvatel ve všech místních částech obce Býšť.  To ponese zvýšené nároky na bezproblémové zásobování vodou ve všech součástech vodárenského systému.

Jak už bylo uvedeno v bilanční části, kapacita zdrojů vody, které jsou k dispozici, bude i ve výhledovém období dostatečná.

Nedostatečná kapacita bude výhledově v kubatuře akumulací (vodojemů). Pokud bude dosaženo výhledového počtu obyvatel, doporučuje se zdvojnásobení současné kapacity vodojemů, a sice vodojem Býšť I na 200 m3 a vodojem Býšť II, který slouží i pro zásobování Bělečka na 150 m3. Nutnost realizace ukáže aktuální vyhodnocení ve výhledovém období.

Nové plochy určené pro zástavbu rodinnými domky bude nutno připojit na stávající distribuční síť v obcích. To se bude dít postupně, tak jak budou jednotlivé plochy zastavovány. Podle konkrétního řešení jednotlivých lokalit, vedení obslužných komunikací a rozvržení zástavby bude vždy navržena trasa zásobovacích řadů. V grafické části návrhu územního plánu je proto vždy navrženo pouze dotažení hlavního řadu k lokalitě a na něj pak bude navazovat přesné vedení řadů v ní. Pro představu o rozsahu nových řadů uvádíme, že se může jednat až o desítky kilometrů nových vodovodních řadů. Z hlediska provozu bude jistě upřednostňováno řešení s okruhováním zásobovacích vodovodních řadů.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Ve všech částech obce Býšť je i podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje uvažováno, že pro zásobování užitkovou vodou bude využíváno hojného počtu místních mělkých studní. Zásobování pitnou vodou bude řešeno dovozem vody balené nebo přistavenými cisternami.

Kanalizace

Současný stav

Býšť

V obci není v současné době soustavná stoková síť zakončená odpovídajícím zařízením na likvidaci splaškových odpadních vod. Obcí je provozována pouze dílčí starší dešťová kanalizace pro odvodnění vozovek a zpevněných ploch. V jižní části obce jsou některé nové úseky jednotné kanalizace, které by byly v budoucnu využitelné.

Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení nebo předčišťovány v biologických septicích. V rámci nově postavených rodinných domků a některých objektů občanské vybavenosti bylo zřízeno asi 85 malých domovních čistíren pro překlenutí doby do výstavby soustavné kanalizace a centrální čistírny odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody z malých čistíren jsou vypouštěny do dešťové kanalizace.

Bělečko

V této místní části není provozována žádná kanalizace s výjimkou krátkých úseků mělké dešťové kanalizace. Splaškové vody se likvidují v septicích nebo shromažďují v bezodtokových jímkách a vyvážejí.

Hoděšovice

V obci je nesouvislá, mělká dešťová kanalizace. Splaškové vody jsou likvidovány také pouze v septicích nebo shromažďovány v bezodtokových jímkách a vyváženy. V lokalitě nové zástavby rodinných domků je v uliční síti položena nová jednotná kanalizace, která slouží pro odvádění dešťových vod a jsou do ní napojeny odpady vyčištěných splašků z malých domovních čistíren

Hrachoviště

V této malé místní části není žádná kanalizace. Povrchové vody jsou odváděny otevřenými příkopy, splaškové vody jsou likvidovány pomocí septiků a bezodtokových jímek na vyvážení.

Návrh

Pro vyhovující řešení odkanalizování Býště, včetně místních částí Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště byla již zpracována celá řada prací studijního charakteru s cílem vytvořit odpovídající koncepci likvidace odpadních vod ze zastavěných ploch.

Prvním uceleným řešením byla Studie kanalizace a ČOV Býšť  zpracovaná v roce 1991 projektovou kanceláří Ing. Preslera v Pardubicích. Předpokládala budování jednotných systémů kanalizace v každé obci a také každá obec měla mít svoji samostatnou čistírnu odpadních vod.

Pozdější úvahy předpokládaly spojení systému kanalizace s obcemi Chvojenec  Rokytno s využitím volné kapacity tamní ČOV.

Pro tento návrh územního plánu sídelního útvaru Býšť je převzato řešení odkanalizování zpracované v projektové dokumentaci pro územní řízení z roku 2008, kde zpracovatelé - VIS Hradec Králové a PROIS Hradec Králové ve spolupráci s obcí předkládají řešení odvádění odpadních vod v jednotlivých částech buď gravitačně s využitím několika přečerpacích stanic nebo navrhují úseky tlakové kanalizace. Pro likvidaci splašků jsou navrženy dvě čistírny odpadních vod. Větší čistírna bude postavena v Býšti, menší pak v Bělečku.

Řešení spočívá ve využití části stávající stokové sítě podchycením před vyústěním do vodotečí a převedením odpadních vod na nově navrhovanou ČOV. Současně s tímto je řešeno rozšíření stokové sítě do zatím neodkanalizovaných zastavěných území.

Obec Býšť má v současné době cca 900 obyvatel. Ve výhledu je uvažováno s nárůstem až na cca 1370 obyvatel. Leží v povodí Býšťského a Brodeckého potoka, kam je zaústěna stávající jednotná kanalizace několika výustěmi.

Návrh spočívá ve využití části stávající kanalizační sítě. Podchycení a rozšíření stávající stokové sítě ve stávající zástavbě a přivedení odpadních vod na nově navrhovanou ČOV je řešeno gravitačními stokami v dimenzi 300 mm, odlehčovacími komorami, tlakovými stokami v dimenzích 50 - 90 mm s 10 domovními čerpacími stanicemi a dvěmi podzemními čerpacími stanicemi o vnitřním průměru 2,5 m.

Čistírna odpadních vod je navržena pro 1600 EO z důvodu využití i pro obce Hoděšovice a Hrachoviště. Je umístěna v jižní části obce na levém břehu Brodeckého potoka s příjezdovou komunikací odbočující z vedlejší silnice Býšť - Chvojenec. Je navržena jako mechanicko - biologická s nízko zatěžovanou dlouhodobou aktivací a selektorem. ČOV je uspořádána do dvou biologických linek. Součástí stavby jsou elektropřípojky pro ČS a ČOV a vodovodní přípojka pro ČOV.

Samostatnou čistírnu odpadních vod bude mít Bělečko. V současné době má Bělečko 178 obyvatel. Ve výhledu je uvažováno s nárůstem cca na 300 obyvatel. Toto řešení je také součástí dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Kapacita tamní ČOV je 250 EO.

Realizace investičního celku je závislá na získání finančních prostředků z některého dotačního titulu.

Pro lokality nově navržené zástavby bude nutno, podle konkrétních podmínek řešení komunikační sítě a rastru zástavby, doplnit uliční stoky pro odkanalizování budoucích objektů. To bude vždy předmětem projektové dokumentace dané lokality.

Vodní toky a plochy

Celé území obce, které je součástí centrální části České křídové tabule, zasahuje do dvou hydrologických povodí, a to č. 1-02-02 a 1-03-01. Rozvodí prochází obcí Hoděšovice a dále pak mezi Chvojencem a Bělečkem.

Severní část území spadající do povodí č. 1-02-03 je odvodňována Bělečským potokem a Stříbrným potokem. Oba ústí do Orlice.

Jižní část odvodňuje jednak Býšťský potok, který se pod Býští spojuje s Brodeckým potokem a do něj pak ústí Chvojenecký potok. Brodecký potok ústí nad Lukovnou do Labe.

Býšťský potok je upraven v místní trati na Q50 = 5,60 m3/s. Úprava na toto průtočné množství byla provedena se souhlasem vodohospodářského orgánu s ohledem k retenčnímu účinku vodní nádrže postavené nad Býští. Příčný profil je lichoběžníkový s řadou stupňů nebo skluzů. Ve středu obce je potok zakrytý do betonových rámů 2,00 x 1,50 m a prostupem pod klenbovým mostem.

Hydrologická data potoků:

Bělečský potok - profil pod obcí Bělečko

Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-0636

Plocha povodí F = 10,184 km2

Q100 = 14,05 m3/s

Q50 = 11,40 m3/s (obě hodnoty stanoveny v předchozím ÚPSÚ)

Stříbrný potok - profil Malšova Lhota

Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-062

Plocha povodí: F = 10,934 km2

Průtoky n-letých vod nejsou stanoveny

Býšťský potok - profil u silnice I/35

Plocha povodí: F = 2,87 km2

Q100 = 6,90 m3/s

Q50 = 5,60 m3/s

- profil ústí do Brodeckého potoka

plocha povodí: F = 3,95 km2

Q100 = 8,35 m3/s

Q50 = 6,76 m3/s

Brodecký potok - profil ústí Chvojeneckého potoka

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024

Plocha povodí: F = 9,987 km2

Q100 = 13,95 m3/s

Q50 = 11,30 m3/s

- profil pod ústím Chvojeneckého potoka

plocha povodí: F = 16,74 km2

Q100 = 18,60 m3/s

Q50 = 15,00 m3/s

Chvojenecký potok - profil ústí do Brodeckého potoka

Plocha povodí: F = 6,751 km2

Q100 = 11,23 m3/s

Q50  = 9,10 m3/s

Uvedené průtokové hodnoty byly stanoveny analogicky a jsou pouze orientační. Pro konkrétní případy je nutné objednat přesné údaje u HMÚ Hradec Králové.

Vodní plochy

Byla vystavěna vodní nádrž nad obcí Býšť o ploše 1,25 ha, pro redukci průtoků velkých vod a nadlepšování průtoků v Býšťském potoce. Zemní hráz je v koruně široká 3,0 m, kóta max. vzdutí je 261,00 m n.m. Objem nádrže činí 21.500 m3 vody. K dispozici je retenční prostor o kubatuře 5 194 m3.

V horní části obce Býšť je menší vodní nádrž o obsahu 2.535 m3 s průměrnou hloubkou 1,30 m, která slouží jako koupaliště. Přítok vody zajišťuje místní bezejmenná vodoteč s průměrným přítokem Q355 = 2,61 l/s.

Východně od spodní části obce se nachází rybník Špaček o rozloze 4,1 ha s hloubkou cca 1,2 m. Jižně od Bělečka jsou rybníky na Bělečském potoce, a to Špačková o ploše 2,5 ha a Kopytnářka s plochou hladiny 1,5 ha.

Součástí návrhu předkládaného územního plánu je i zřízení retenční nádrže na Brodeckém potoce pro ochranu spodní části Býště před účinky přívalových vod.

Krom toho je nezbytně nutné provádět pravidelnou údržbu všech vodotečí a vodních ploch. Navrhovaná zástavba musí respektovat zachování manipulačního pruhu po obou stranách vodotečí v šířce 6,0 m pro přístup správce toku.

3.5.4. Zásobování zemním plynem

Předmětem projektové dokumentace je aktualizace Územního plánu obce Býšť s jeho katastrálními částmi Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště.

Pro zásobování východočeského regionu (Královéhradeckého a Pardubického kraje) zemním plynem slouží předávací stanice zemního plynu v Černé za Bory a předávací stanice u obce Barchov, které se nacházejí v jihozápadní a jihovýchodní části zájmového území Hradecko - Pardubické aglomerace a které jsou v majetku společnosti Transgas a.s.

Z předávací stanice v Černé za Bory je zemní plyn dodáván sítí vysokotlakých plynovodů do regulačních stanic, které jsou v majetku Východočeské plynárenské a.s. Odtud pak středotlakým plynovodem do místní středotlaké plynovodní sítě v Býšti, Bělečku, Hoděšovicích a Hrachovišti. Regulační stanice je umístěna v obci Býšť.

Obec Býšť - současný stav

Obec je v současné době plně plynofikována. Síť je napojena z VTL plynovodu DN 300 
(DN 25) západně od obce ve vzdálenosti cca 3 km. Regulační stanice je umístěna západně od budovy Obecního úřadu. Rozvody v obci jsou středotlaké, středotlaké přípojky jsou ukončeny na hranicích parcel jednotlivých uživatelů hlavním uzávěrem a domovním regulátorem. Napojeny jsou rodinné domy, občanská vybavenost a provozovny podnikatelských subjektů. Současný stav obyvatel je 873.

Obec Býšť - návrh

Maximální nárůst obyvatel v k.ú. Býšť je stanoven na 1370 obyvatel. Jedná se o orientační propočet vycházející z obložnosti 3,5 obyvatel na navrhovaný RD.

Objekty v rámci uvedených rozvojových ploch, včetně ploch občanského vybavení a výrobních ploch budou vytápěny zemním plynem. Rovněž se plyn bude využívat k vaření a ohřevu TUV. Nárůst je cca 466 obyvatel.

Vzhledem k rozsahu ploch se doporučuje, vždy po upřesnění rozsahu a koncepce zástavby v jednotlivých lokalitách, vypracování generelu pro rozšíření stávající plynovodní sítě, který by stanovil veškerá nutná opatření pro toto rozšíření a který musí být konzultován a odsouhlasen s VČP NET, s.r.o.

Obec Bělečko - současný stav

Obec je v současné době plně plynofikována. Přívodní STL řad (D 63) je veden od Hoděšovic a jednotlivými ulicemi jsou rozvedeny místní STL sítě (D 63, D 50). Současný stav obyvatel je 178.

Obec Bělečko - návrh

Maximální nárůst obyvatel v k.ú. Bělečko je stanoven na 300 obyvatel. Jedná se opět o orientační propočet vycházející z obložnosti 3,5 obyvatel na navrhovaný RD.

Plyn se bude využívat k vytápění, vaření a ohřevu TUV.

Napojení jednotlivých lokalit lze zajistit rozšířením místních STL sítí.

Obec Hoděšovice - současný stav

Obec je v současné době plně plynofikována. Přívodní STL řad (D 90) je veden od obce Býšť a jednotlivými ulicemi jsou rozvedeny místní STL sítě (D 63, D 50). Současný stav obyvatel je 306.

Obec Hoděšovice - návrh

Maximální nárůst obyvatel v k.ú. Hoděšovice je stanoven na 390 obyvatel. Jedná se znovu o orientační propočet vycházející z obložnosti 3,5 obyvatel na navrhovaný RD.

Plynem se bude topit, vařit a ohřívat TUV. Napojení jednotlivých lokalit lze zajistit rozšířením místních STL sítí.

Obec Hrachoviště - současný stav

Obec je v současné době plně plynofikována. Přívodní STL řad (D 50) je veden od obce Býšť (přes osadu Svoboda) a je veden jednou větví místní STL sítě přes obec. Současný stav obyvatel je 83.

Obec Hrachoviště - návrh

Maximální nárůst obyvatel v k.ú. Hrachoviště je stanoven na 170 obyvatel. Jedná se opět o orientační propočet.

Plyn se využívat k vytápění, k vaření a ohřevu TUV. Napojení lokality bude zajištěné rozšířením místní STL sítě.

Ochranná pásma

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma, která je nutné respektovat:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce na obě straně od osy plynovodu................................................................................1 m

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany

od osy plynovodu ..................................................................................................... 4 m

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu ..................................... 4 m

- v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce ................... 2 m.

Bezpečnostní pásma:

Uvedený zákon kromě ochranných pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma bezpečnostní takto:

- odpařovací stanice zkapalněných plynů ............................................................ 100 m

- regulační stanice vysokotlaké ...........................................................................    10 m

- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .............................................................. 15 m

do DN 250 mm ............................................................... 20 m

nad DN 250 mm ............................................................. 40 m.

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která by zasahovala do navržených rozvojových ploch. V tomto případě je nutné v případě potřeby zajistit v dostatečném časovém předstihu přeložení stávajícího STL plynovodu.

Závěr

Vzhledem k rozsahu navržených lokalit hlavně v Býšti a Bělečku se doporučuje, vždy po upřesnění rozsahu zástavby v jednotlivých lokalitách, vypracování generelu pro rozšíření stávající plynovodní sítě, který by stanovil veškerá nutná opatření pro toto rozšíření a který musí být konzultován a odsouhlasen s VČP NET, s.r.o.

Podklady

Jako podklad pro zpracování ÚP byly poskytnuty aktualizované zákresy stávajících plynovodních rozvodů od Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové oddělení GIS.

3.5.5. Zásobování elektrickou energií

DISTRIBUČNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, a. s.

A.	Stávající stav

Ve stávajícím stavu jsou obce Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště zásobovány elektrickou energií z distribuční sítě VN 35 kV, která napojuje níže uvedené distribuční a odběratelské trafostanice:

A.1.	Místní část Býšť

A.1.1.	Distribuční trafostanice

TS 572  	Býšť chaty - Bisova dolina	stožárová	trafo	100 kVA

TS 929  	Býšť - U koupaliště	stožárová	trafo	100 kVA

TS 443  	Býšť - U hřiště	stožárová	trafo	250 kVA

TS 901  	Býšť - Pošta	stožárová	trafo	250 kVA

TS 666  	Býšť - U OÚ	stožárová	trafo	250 kVA

TS 1001  	Býšť - Ke Svobodě	stožárová	trafo	100 kVA

TS 771  	Býšť - Škola	zděná	trafo    160 kVA

TS 442  	Býšť - Svoboda	zděná	trafo	160 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů	1.370 kVA

A.1.2.	Odběratelské trafostanice

TS 553  	Býšť - ZD	stožárová	trafo	400 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů			400 kVA

A.2.	Místní část Bělečko - distribuční trafostanice

TS 439  	Bělečko - Obec	stožárová	trafo	160 kVA

TS 1028  	Bělečko - U rybníka	stožárová	trafo	160 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů			320 kVA

A.3.	Místní část Hoděšovice

A.3.1.	Distribuční trafostanice

TS 204 	Koliba	stožárová	trafo	250kVA

TS 504  	Hoděšovice	stožárová	trafo	160 kVA

TS 1096  	Hoděšovice - RD	stožárová	trafo	400 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů			       810 kVA

A.3.2.	Odběratelské trafostanice

TS 754 	Hoděšovice - vysílač	stožárová	trafo	400 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů	400 kVA

A.4.	Místní část Hrachoviště distribuční trafostanice

TS 503  	Hrachoviště	stožárová	trafo	160 kVA

Součet instalovaného výkonu transformátorů	160 kVA

A.5.	Primární distribuční síť 35 kV

Výše uvedené trafostanice v jednotlivých obcích jsou napájeny z distribuční soustavy typu 3 stř. 50Hz, 35kV/IT  vrchními vedeními VN 35 kV ukončenými závěsnými izolátory na jednotlivých trafostanicích. Primární rozvody budou vyhovující i pro nový stav.

A.6.	Sekundární distribuční síť 1 kV

Z výše uvedených trafostanic jsou vyvedeny vrchní a kabelová distribuční vedení v soustavách NN 1kV 3+PEN stř.50Hz, 400V/TN-C. Sekundární distribuční síť je provedena vrchními nebo kabelovými vedeními NN 1 kV. Sekundární rozvody jsou u jednotlivých objektů ukončeny v kabelových skříních, ze kterých jsou pak tyto objekty napojeny.

B.	Bilance potřeby elektrické energie

Ve stávajícím stavu je potřeba elektrické energie plně pokryta soustavou distribučních a odběratelských trafostanic a sekundárních rozvodů nízkého napětí.

Při výpočtu nárůstu potřeby elektrické energie v nových lokalitách pro bydlení bylo vycházeno z normy ČSN 33 2130. Norma ČSN 33 2130 předpokládá potřebu výkonu pro jeden byt kategorie B 11 kW (byty a domy s elektrickou přípravou pokrmů bez elektrického vytápění). Koeficienty soudobosti vyplývající z počtu odběrných míst jsou převzaty z přílohy číslo 2 výše uvedené normy.

Při výpočtu nárůstu potřeby elektrické energie v nových lokalitách s jiným účelem než pro bydlení bylo použito jednotkových ukazatelů potřeby elektrické energie.

Nově navrhovaných lokalit s předpokládaným nárůstem potřeby elektrické energie:

B.1.	Místní část Býšť

Lokalita 	P1-By	rodinné domy	10 kW

Lokalita 	P2-By	rodinné domy	 30 kW

Lokalita 	P3-By	rodinné domy	10 kW

Lokalita 	P4-By	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	P4-By	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	P5-By	rodinné domy	10 kW

Lokalita 	Z3-By	ČOV	10 kW

Lokalita 	Z4-By	výroba-služby	250 kW

Lokalita 	Z5-By	výroba-služby	  50 kW

Lokalita 	Z6-By	rodinné domy	350 kW

Lokalita 	Z7-By	rodinné domy	170 kW

Lokalita 	Z8-By	výroba-služby	  540 kW

Lokalita 	Z9-By	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	Z10-By	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	Z11-By	rodinné domy	40 kW

Lokalita 	Z12-By	rodinné domy	40 kW

Lokalita 	Z13-By	rodinné domy	40 kW

Lokalita 	Z14-By	rodinné domy	30 kW

Součet předpokládaných nárůstů výkonů	1.640 kW

Redukční koeficient		0,85

Předpokládaný nárůstů výkonu pro obec Býšť	1.400 kW

B.2.	Místní část Bělečko

Lokalita 	P1-Be	odpady	10 kW

Lokalita 	P2-Be	rodinné domy	 30 kW

Lokalita 	P3-Be	rodinné domy	50 kW

Lokalita 	Z1-Be	rodinné domy	130 kW

Lokalita 	Z2-Be	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	Z3-Be	rodinné domy	30 kW

Lokalita 	Z4-Be	rodinné domy	10 kW

Lokalita 	Z5-Be	rodinné domy	10 kW

Lokalita 	Z6-Be	rodinné domy	20 kW

Lokalita 	Z7-Be	hřiště	10 kW

Lokalita 	Z9-Be	ČOV	10 kW

Lokalita 	Z10-Be	rodinné domy	130 kW

Lokalita 	Z12-Be	rodinné domy	40 kW

Součet předpokládaných nárůstů výkonů	500 kW

Redukční koeficient		 0,9

Předpokládaný nárůstů výkonu pro obec Býšť	450 kW

B.3.	Místní část Hoděšovice

Lokalita 	Z2-Ho	hřiště	  10 kW

Lokalita 	Z3-Ho	rodinné domy	30 kW

Lokalita 	Z4-Ho	rodinné domy	70 kW

Lokalita 	Z5-Ho	rodinné domy	90 kW

Lokalita 	Z6-Ho	rodinné domy	30 kW

Součet předpokládaných nárůstů výkonů	230 kW

Redukční koeficient		 0,95

Předpokládaný nárůstů výkonu pro obec Býšť	218 kW

B.4.	Místní část Hrachoviště

Lokalita 	Z1-Hr	rodinné domy	160 kW

C.	Navrhovaný stav zajištění potřebného příkonu elektrické energie

Obecně ve všech místních částech obce Býšť bude nárůst potřeby elektrické energie od jednotlivých nových lokalit kryt výměnou nebo rekonstrukcí stávajících trafostanic a vybudováním trafostanic nových.

Výměna bude spočívat v demontáži stávající trafostanice konstrukčně provedené k osazení transformátoru do maximálního elektrického výkonu 250 kVA a instalací nové trafostanice do maximálního elektrického výkonu 630 kVA. Napájecí vedení k nové trafostanici bude ponecháno stávající.

Rekonstrukce stávající trafostanice bude spočívat v demontáži stávajícího transformátoru nižšího výkonu a osazením nového transformátoru o vyšším výkonu. Dále pak v úpravě nebo výměně NN rozvaděče, propojovacích vedení a jistících přístrojů. Konstrukce trafostanice a přívodní vedení zůstanou stávající.

Nové trafostanice budou vybudovány u lokalit s velkou potřebou elektrické energie (cca nad 100 kW), které jsou prostorově vzdáleny od stávajících trafostanic případně u stávajících trafostanic již nelze navýšit výkon transformátoru.

Napojení nových trafostanic je prioritně uvažováno pomocí vrchních vedení VN 35 kV, které budou odbočkami ze stávajících linek nebo odbočkami ze stávajících odboček po jejich úpravě.  Ochranné pásmo nového vrchního vedení VN 35kV je 7 m od krajních vodičů vedení na jeho obě strany.

V případě, že při projektu konkrétního nového vedení nebude možné zajistit průchodnost vrchního vedení bude navrženo vedení VN 35kV kabelové svedené ze stávajícího vrchního vedení a ukončené na typové kabelové trafostanici.

V nových lokalitách soustředěné zástavby bude provedeno napojení objektů novým kabelovým vedením NN 1 kV. Kabelová vedení budou provedena kabely typu AYKY 3x240+120 mm2 nebo AYKY 3x120+70 mm2. Ve stávajících částech obce bude ponechána stávající vrchní síť. Tato síť bude v částech obce, kde dojde k nárůstu potřeby elektrické energie rekonstruována případně posílena kabelovými vývody z trafostanice do nových lokalit nebo do stávající vrchní sítě pro její posílení.

C.1.	Místní část Býšť

Napájení všech nových lokalit rodinných domů ve stávající zástavbě označených Px-By bude řešeno ze stávajících nízkonapěťových rozvodů nebo stávajících rozvodů po jejich rekonstrukci.

Napájení nových lokalit pro výstavbu rodinných domů označených Z9-By až Z14-By bude řešeno ze stávajících případně rekonstruovaných trafostanic přes stávající nízkonapěťové rozvody, přes stávající rekonstruované nízkonapěťové rozvody nebo novými vývody z trafostanic.

Napájení nové lokality rodinných domů označené Z6-By a lokalit výroba-služby označených Z4-By a Z5-By bude zajištěno ze dvou trafostanic. Z nové trafostanice umístěné při severní hranici lokality Z6-By. Trafostanice bude napojena novou odbočkou ze stávajícího vrchního vedení, které touto lokalitou prochází ve směru západ - východ. Druhou trafostanicí bude stávající trafostanice TS 442 Býšť-Svoboda, která bude rekonstruována případně nahrazena trafostanicí novou.

Napájení nové lokality rodinných domů označené Z7-By bude zajištěno z nové trafostanice umístěné při západní hranici lokality Z7-By. Trafostanice bude napojena novou odbočkou ze stávajícího vrchního vedení, ze kterého je napojena nová trafostanice navržená v lokalitě Z6-By.

Napájení nové lokality výroba-služby označená Z8-By je navrženo z nové trafostanice umístěné v jejím prostoru. Napojení této trafostanice je navrženo novým vrchním vedením VN 35kV odbočeným ze stávajícího vrchního vedení procházejícího lokalitou ve směru sever - jih. Po zpřesnění potřeby elektrického výkonu v této lokalitě může být alternativně připojena novým kabelovým vedením NN 1kV z rekonstruované nebo vyměněné stávající trafostanice označené TS 901 Býšť - Pošta.

C.2.	Místní část Bělečko

Napájení nových lokalit rodinných domů, které jsou umístěny ve stávající zástavbě označených P1-Be a P2-Be bude řešeno ze stávajících nízkonapěťových rozvodů nebo stávajících rozvodů po jejich rekonstrukci.

Napájení nové lokality pro výstavbu rodinných domů označené Z1-Be bude řešeno ze stávající případně rekonstruované trafostanice označené TS 439 Bělečko - Obec novými sekundárními vývody.

Napájení nové lokality pro výstavbu rodinných domů označené Z10-Be a Z12-Be bude řešeno  ze   stávající   případně  rekonstruované  trafostanice  označené  TS 1028  Bělečko  – U rybníka novými sekundárními vývody.

Napájení nových lokalit rodinných domů označené Z2-Be až Z6-Be, lokality hřiště označené Z7-Be, lokality ČOV označené Z9-Be a lokality ve stávající zástavbě označené P3-Be bude zajištěno z nové trafostanice umístěné při západní hranici lokality Z2-Be. Napojení trafostanice je navrženo ze stejného stávajícího vrchního vedení, ze kterého je v současném stavu napojena i stávající trafostanici TS 439 Bělečko - Obec.

C.3.	Místní část Hoděšovice

V místní části Hoděšovice je připravena výstavba nové trafostanice v severovýchodní části obce. Trafostanice je navržena s transformátorem o výkonu 250 kVA a je napojena vrchním vedením odbočeným ze stávajícího vrchního vedení procházejícím na jihovýchodní straně obce. Po realizaci této trafostanice a po přepojení sekundárních rozvodů bude stávající trafostanice označená TS 504 Hoděšovice zrušena.

Napájení lokality hřiště  Z2-Ho bude řešeno z nové trafostanice popsané v předchozím odstavci přes stávající rekonstruované nebo nové sekundární rozvody.

Napájení nových lokalit rodinných domů označené Z3-Ho až Z6-Ho bude ze stávající trafostanice označené TS 1096 Hoděšovice - RD. Stávající trafostanice bude rekonstruována případně nahrazena trafostanicí novou. Napojení těchto lokalit je navrženo přes rekonstruované nebo nové sekundární rozvody.

C.4.	Místní část Hrachoviště

Napájení nové lokality rodinných domů označené Z1-Hr bude ze stávající trafostanice označené TS 503 Hrachoviště. Stávající trafostanice bude rekonstruována případně nahrazena trafostanicí novou. Napojení nové lokality je navrženo novými sekundární  rozvody.

Venkovní osvětlení

Podél nových komunikací realizovaných v nových lokalitách výstavby bude provedeno venkovní osvětlení. Osvětlení je navrženo výbojkovými svítidly umístěnými na ocelových oboustranných pozinkovaných sloupech. Výška sloupů a typ svítidel bude zvolen dle typu a parametrů osvětlované komunikace.

Napájení nového osvětlení bude provedeno v závislosti na jeho rozsahu dvěma způsoby:

a)	napojením na stávající rozvody venkovního osvětlení v jednotlivých místních částech

b)	zřízením nového odběrného místa z distribučních rozvodů v jednotlivých místních částech. V nově osvětlovaných lokalitách se instaluje nový rozvaděč vybavený měřením spotřeby elektrické energie, ze kterého bude nové venkovní osvětlení napájeno.

Ochranná pásma elektrizační soustavy

Dle zákona č. 458/200 Sb. s platností od 1.1.2001 dle §46 a v souladu s §98, odst.2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č.79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb. §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

| Zařízení | Dle zákona č.76/1957 | Dle zákona č.222/1994 | Dle zákona č.458/2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| podzemní kabelové vedení do 0,4 kV, vč. měřící a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| zděné el. stanice s převodem do 52 kV | - | - | 2 |
| stožárová el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemního vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 0,4 kV včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

3.5.6 Nakládání s odpady

Zneškodňování odpadů v Býšti a jeho částech Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště probíhá svozem a skládkováním. Tříděné odpady jsou shromažďovány na vytipovaných místech stávajících a navržených a pravidelně ve smluvně dohodnutých intervalech odváženy. Netříděný odpad je odvážen pravidelně firmou Rund.

Pro návrhové období je uvažováno se zachováním systému svozu odpadu s tím, že bude postupně rozšiřován sortiment tříděného odpadu (papír, nebezpečné odpady, odpady rostlinného původu atd.). Plochy TO jsou v návrhu řešeny.

Doporučujeme sledovat producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona č. 125/1997 Sb. Veškeré prostory užívané k černému skládkování je nutno asanovat a plochy rekultivovat. Koncepce v oblasti odstraňování TKO je vyhovující. Obec disponuje skládkou TKO Na Slinovišti v k.ú. Býšť, která je v současné době v režimu přípravy revitalizace.

3.5.7. Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití.

V rámci specifikace ploch veřejných prostranství jsou v územním plánu vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití:

-	dopravní infrastruktura - silniční

-	zeleň - na veřejných prostranstvích

-	občanské vybavení - hřbitovy

Veřejná prostranství jsou v souladu  se zák. 183/2006 Sb., resp. vyhlášky 501/2006 Sb. součástí následujících ploch s rozdílným způsobem využití:

-	bydlení v rodinných domech - venkovské

-	smíšené obytné - komerční

-	smíšené obytné - venkovské

-	občanské vybavení - veřejná infrastruktura

-	občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

-	občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

-	zeleň - ochranná a izolační

-	zeleň - přírodního charakteru

-	technická infrastruktura - inženýrské sítě

-	výroba a skladování - zemědělská výroba

-	výroba a skladování - lehký průmysl

-	výroba a skladování - drobná řemeslná výroba

Veřejná prostranství jsou nezastavitelnými (nebo zcela výjimečně zastavitelnými) plochami v zastavěném území. Jejich součástí je úprava parteru a zpevnění povrchů, vybavení mobiliářem a prvky drobné architektury, doprovodné a mobilní zeleně apod.

Plochy veřejných prostranství v rozvojových lokalitách vymezených územním plánem je možné stanovit pouze na základě územních studií nebo jiné podrobnější územně plánovací dokumentace.

U funkčních ploch o výměře nad 2 ha je nutné v rámci územní studie počítat s vymezením funkční plochy veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2.

3.6.	Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny

Přírodní podmínky

Uspořádání krajiny je ovlivněno přírodními podmínkami. Ty jsou jedním z výchozích prvků pro koncepci uspořádání krajiny i pro urbanistické řešení. Jedná se zvláště o podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, hydrologické, pedologické a fytogeografické.

Půdní poměry

Katastrální území obce Býšť a jeho částí s celkovou výměrou 3.650 ha pokrývají západ, sever a východ lesy o výměře 2.012 ha. Směrem na jih se rozkládá od části Hoděšovice obec Býšť a Hrachoviště. Okolí kolem obce Býšť a Hrachoviště tvoří zemědělská půda cca 815 ha, kolem obce Hoděšovice 242 ha a kolem obce Bělečko 199 ha.

Geomorfologie

Podle geomorfologického členění náleží k.ú. Bělečko, Hoděšovice a severní část k.ú. Býšť do Choceňské tabule (JZ část Třebechovické tabule) a jižní (větší) polovina k.ú. Býšť a k.ú. Hrachoviště do Holické tabule (V část Pardubické kotliny).

Choceňská tabule má ráz ploché pahorkatiny a je budována slínovci, jílovci a spongility s pleistocénními říčními štěrky a písky, eolitickými písky a sprašemi.

Podobný ráz i geologické podloží má část Holické tabule zasahující do zájmového území.

Geologie

Území je možné z hlediska geologického rozdělit na následující plochy - plochy slínů, plochy vátých písků, plochy fluviálních sedimentů a plochy navážek.  Podzemní voda vytváří souvislou hladinu jen na ploše fluviálních sedimentů, kde občas dosahuje až k povrchu terénu.

Hydrologie

Hydrologicky se řešené území nachází v centrální části České křídové tabule a zasahuje do dvou hydrologických pořadí 1-02-03 a 1-03-01. Rozvodí prochází obcí Hrachoviště a mezi Chvojencem a Bělečkem. Části území jsou odvodňovány Bělečským, Stříbrným, Býšťským a Brodeckým potokem.

V katastru obce jeho částí je několik vodních ploch (podrobnosti viz Vodohospodářská část).

Funkce lesa

Komplex lesa v celém katastru obce Býšť a jeho částí je nutno brát jako důležitý ekostabilizační prvek v krajině. Les zde plní nejen funkci dřevoprodukční, ale má také veliký význam pro mezoklima a mikroklima krajiny. Důležitá funkce lesa je též půdoochranná, rekreační a estetická.

Dobývání nerostů

V řešeném území se poddolovaná a sesuvná území nevyskytují. V katastrálním území Býšť je severně od obce plocha vymezená pro možnost těžby nevyhrazeného ložiska písku.

Větrná eroze

Ohrožení větrnou erozí je závislé na členitosti terénu a lze ho minimalizovat uchováním a rozšiřováním ploch rozptýlené zeleně a trvalých travnatých ploch v bezprostředním okolí toků.

4.	Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Územní plán nebyl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, ani z hlediska vlivů na oblasti Natura 2000, resp. vyhodnocení vlivů nebylo požadováno.

5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

5.1.  Zemědělský půdní fond

5.1.1. Úvod

Územní plán Býšť a jejich místní části zpracovává potřeby rozvoje obce v nejbližších letech. Součástí návrhu územně plánovací dokumentace, podle Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/92 Sb., §5), je vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného urbanistického řešení na zemědělský půdní fond.

Příloha ZPF k územně plánovací dokumentaci předkládá vyhodnocení předpokládaného odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (v souladu s §9, zák. č.334/92 Sb.) a doplňuje údaji dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí OOLP/1067/96 (1996).

Části přílohy ZPF: výkresová, tabelární, textová

Výkresová část dokumentuje údaje o bonitaci půd v celém zájmovém území zákresem do mapy M 1: 5 000, podle údajů Pozemkového úřadu Pardubice. Tím jsou charakterizovány bonitace půd v navržených lokalitách, vyznačených na mapovém podkladu.

Tabelární část zpracovává údaje evidence nemovitostí o pozemcích na navrhovaných lokalitách (výměry, kultury), podle Katastrálního úřadu v Pardubicích, podává souhrnný přehled o struktuře půdního fondu podle lokalit a číselně vyhodnocuje předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF.

Textová část podává stručnou charakteristiku zájmového území, především půdního pokryvu.

5.1.2. Celková charakteristika zájmového území

Katastrální území obce Býšť a jejich částí s celkovou výměrou 3.650 ha pokrývají západ, sever a východ lesy o výměře 2.012 ha. Směrem na jih se rozkládá od části Hoděšovice obec Býšť a Hrachoviště. Okolí kolem obce Býšť a Hrachoviště tvoří zemědělská půda cca 815 ha, kolem obce Hoděšovice 242 ha a kolem obce Bělečko 199 ha.

Území katastru náleží do teplého a mírně vlhkého klimatického regionu (3), s průměrnou roční teplotou (7) 8- 9oC a průměrným ročním úhrnem srážek 550 - 650 (700) mm. K.ú. Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště s celkovou výměrou 3 650 ha leží jižně od Hradce Králové na severovýchodním okraji Holické nížiny. Od západu ve směru na sever a na východ se rozprostírá lesní komplex. Řešené lokality se nacházejí především mimo současně zastavěné území obce a bezprostředně navazují na stávající nebo navrženou hranici zastavěného území.

Půdní pokryv kolem lesa tvoří oglejené a hnědé půdy (54), směrem na sever hnědé a drnové půdy (23), střední část doplňují hnědé půdy, drnové půdy, rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a silně výsušné. Třída ochrany v tomto území je od  III. tř. do V. tř. ochrany zemědělského půdního fondu.

Území katastru Býšť má stupeň ochrany zemědělského půdního fondu vysoký až přes průměrný k nízkému a patří do přírodní oblasti nížinné.

Území katastru Hrachoviště má stupeň ochrany zemědělského půdního fondu nízký a patří rovněž do přírodní oblasti nížinné.

Území katastru Hoděšovice má stupeň ochrany zemědělského půdního fondu nízký, patří do přírodní oblasti nížinné.

Území katastru Bělečko má stupeň ochrany zemědělského půdního fondu nízký, patří rovněž do přírodní oblasti nížinné.

Bilance ÚP Býšť (ha)

Obec			zábor celkem		orná půda	zahrady	trv.travní porost

Býšť			28,6711		15,0340	0,3991		13,2380

Bělečko		10,1873		  5,7791	0,0836		  4,3246

Hoděšovice		  3,5180		  3,5052	0,0128		           0

Hrachoviště		  2,7265						  2,7265

Celkem		45,1029		24,3183	0,4955		20,2891

5.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa

5.2.1. Všeobecné údaje

Území lesa o rozloze 2.012 ha náleží do přírodní lesní oblasti 17. Polabí. (LZ Vysoké Chvojno, LS Nový Hradec, LS Bělečko). V zájmovém území zcela převažují tři krajinné typy lesa, které zároveň představují lesní hospodářské soubory:

a)	borová společenstva kyselých stanovišť

ad a)	Plošiny a mírné svahy s geologickým podložím štěrkopísků a navátých písků. Půdním typem je oligotrofní až mezotrofní hnědá půda ± podzolovaná. Převažující skupinou typů geobiocénů jsou Querceta petraea fagina (doubravy s bukem).

Přirozená druhová skladba: BO 0-3, DB 3-6, BK 3, BŘ, JŘ, JD

Cílová skladba lesního hospodářství: BO 6, DB 3, BK 1, LP, MD, BČ, HB.

V současné době převažují porosty borové pomístně s příměsí dubu či smrku.

b)	borová společenstva zamokřených stanovišť

ad b)	Kyselá stanoviště na střídavě zamokřených půdách. Geologické podloží tvoří slíny a štěrkopísky. Půdním typem jsou glejové půdy nebo pseudoglejová slinovatka. Převažující skupinou typ geobiocénů jsou Abieti - querceta roboris piceae (jedlové doubravy se smrkem).

Přirozená druhová skladba: SM, BK 1, DB 4, JD 4, BČ 1, OS, krušina.

Cílová skladba: BO 5, DB 4, BŘ 1, SM, JD, OS, BK.

V současné době převažují porosty borové (s příměsí dubu), smrkové a smíšené (borové se smrkem).

c) 	dubová společenstva živných stanovišť

okrajově olšová společenstva zamokřených stanovišť

ad c)	Živná a bohatá stanoviště na geologickém podloží slínů, bohatých štěřkopísků a sprašových hlín. Půdním typem je mezotrofní  až entrofní hnědá půda a slinovatka ± oglejená. Na stanovištích ovlivněných vodou jsou pseudoglejové slinovatky až senigleje. Převažující skupinou typů geobiocénů jsou Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) a případně Querceta roboris (na půdách ovlivněných vodou).

Přirozená dřevinná skladba: DB 6, BK 2, JD 2, LP, HB.

Cílová druhová skladba: SM 1, BO 2, MD 1, DB 4, LP 2, HB, JD, JS, JV, JL.

Současné porosty: listnaté smíšené, dubové, ale i smrkové.

Dle geobotanické mapy (Mikyška), znamenající rekonstrukci původní vegetace odpovídající souč. klimatu, mají v řešeném území přirozené zastoupení Dubo-habrové háje, v okolí Bělečka Borové doubravy, jižně od Hoděšovic bučiny a  Býště ostrůvkovitě Acidofilní doubravy.

V řešeném území se vyskytuje 2. vegetační stupeň - bukodubový  a 3. vegetační stupeň dubobukový, na chladnějších zamokřených plochách 4. vegetační stupeň  bukový.

Z trofických řad a meziřad převažuje řada A (oligotrofní) a meziřada AB (oligomezotrofní) nad řadou B (mezotrofní) a meziřadou BC (mezotrofně nitrofinní). Z hydnických řad převažuje řada normální (vůdčí) nad řadou zamokřenou.

Potenciální společenstva mimo lesní fond odpovídají 3. vegetačnímu stupni, převážně trofické řadě A (AB) a hydnické řadě normální (JZ část obce Býšť zamokřené).

5.2.2. Dopad navrhovaných změn funkčního využití na les

V návrhu územního plánu není uvažováno se zalesněním zemědělských pozemků.

Navrhované změny funkčního využití území nebudou mít vliv na lesní pozemky.

5.2.3.Vyhodnocení požadavků na zábory lesních pozemků

V návrhu ÚP Býšť a jeho částí není uvažováno s žádným záborem lesních pozemků. K lesní ploše v k.ú. Hoděšovice zasahuje navržená plocha pro bydlení Z6-Ho. Na této ploše budou navrženy 3 RD. Na plochu Z6-Ho bude po zahájení prověřování změn jejich využití zpracována územní studie. Stavbami rodinných domů nebude zasaženo ochranné pásmo lesa 25 m. Pozemky v tomto OP budou sloužit jako zahrady rodinných domů.